РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

# РЕКОМЕНДАЦИИ

***

### РАСЧЕТНЫЕ ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ

В ЛАБОРАТОРИЯХ ВОДОПРОВОДНО-

КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА

Москва, 2015 г.

Второе издание рекомендаций «Расчетные затраты времени на проведение основных видов работ в лабораториях водопроводно-канализационного хозяйства» является переработанной версией вышедших под редакцией Жукова Н.Н. в 2005 г. рекомендаций РАВВ. При доработке новой редакции особую благодарность выражаем водоканалам городов Новосибирска, Домодедово, Пензы.

Общая редакция второго издания Рекомендаций осуществлена руководителем департамента водоподготовки РАВВ Самбурским Г.А.

Рекомендации предназначены для производственных лабораторий по контролю качества поверхностных, подземных, питьевых, сточных вод, а также технологического контроля процесса обработки воды и очистки сточных вод и эксплуатации сети.

Замечания, предложения и дополнения по настоящим рекомендациям просьба направлять по адресу: 119334, Москва, Ленинский пр., 38, стр.2, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Общие положения | 4 |
| Нормативные ссылки | 4 |
| Содержание труда и расчетные затраты времени | 5 |
| Таблица 1. Расчетные затраты времени на отбор проб и их консервацию | 6 |
| Таблица 2. Расчетные затраты времени на анализ проб воды, осадков, технологических процессов | 10 |
| Таблица 3. Расчетные затраты времени на научно-методические и организационно-технические работы, выполняемые в лаборатории (группе) | 75 |

1. Общие положения

Настоящие рекомендации предназначены для производственных лабораторий водопроводно-канализационного хозяйства по контролю качества поверхностных, подземных, питьевых, сточных вод, а также технологического контроля процесса обработки воды и очистки сточных вод и эксплуатации сети.

Рекомендации устанавливают расчетные затраты времени на проведение основных видов работ в лабораториях и могут быть использованы для определения нормативной численности и  планирования работы в лабораториях.

Документ носит рекомендательный характер и при использовании его для расчета и утверждения местных нормативов внедряющая организация имеет право корректировать данные с учетом местных условий, не учтенных в данном документе методик определения, человеческого фактора, квалификации и опыта работы химиков, на основе реального опыта и хронометража.

Работы, указанные в рекомендациях, должны выполняться с соблюдением требований действующих нормативных документов и методик, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, а также правил по технике безопасности.

2. Нормативные ссылки

При разработке документа были использованы:

- расчетно-аналитические материалы, подготовленные рядом лабораторий организаций водопроводно-канализационного хозяйства (в т.ч. с учетом "человеческого фактора");

"Примерный перечень работ и услуг природоохранного назначения" (утв. Госкомэкологией РФ 06.09.1999)
IV. Нормы времени на производство анализов

- МУ «Нормы времени на выполнение основных. видов микробиологических исследований»;

"Нормы времени на выполнение основных видов микробиологических исследований. Методические указания" (утв. Минздравом РФ 18.01.1999 N 1100/82-99-23)

- МУК 5.1.973-00 «Расчетные затраты времени на основные виды паразитологических исследований в центрах Госсанэпиднадзора»;

"Расчетные затраты времени на основные виды паразитологических исследований в центрах Госсанэпиднадзора. Методические указания. МУК 5.1.973-00" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.02.2000)

- Р 52.19.555-95 «Типовой проект организации труда на рабочих местах работников лабораторий по мониторингу загрязнения поверхностных вод по гидрохимическим показателям», предварительно проанализированный Водоканалами ряда городов;

- "Примерный перечень работ и услуг природоохранного назначения, в том числе платных, оказываемых организациями Госкомэкологии России, 1999 г.; "Нормы времени на производство анализов воды" Минводхоза СССР, 1986 г.;

- "Указания по организации и структуре лабораторного контроля в системе Минжилкомхоза РСФСР", 1986 г.

# ФЗ 197-ФЗ Трудовой Кодект РФ, Статья 161. Разработка и утверждение типовых норм труда

Для однородных работ могут разрабатываться и устанавливаться типовые (межотраслевые, отраслевые, профессиональные и иные) нормы труда. Типовые нормы труда разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ПНД Ф 12.15.1-08 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ ДЛЯ АНАЛИЗА СТОЧНЫХ ВОД

3. Содержание труда и расчетные затраты времени

Данные о содержании труда представлены в таблицах 1-3.

В состав расчетных затрат времени включены затраты времени на подготовительно-заключительные работы, организационно-техническое обслуживание рабочего места, на перерывы и личные надобности, на уборку рабочего места суммарно в размере 8 % от оперативного времени.

Перечень работ по отбору проб воды и консервацию и расчетные затраты времени на их выполнение представлены в таблице 2.

Основные этапы работ по отбору проб воды следующие:

1) Подготовка к отбору проб воды (в соответствии с программой работ упаковать в готовые ящики необходимые приборы, посуду, емкости, реактивы и растворы и др.).

2) Погрузка ящиков на машину при отборе проб из водоема или удаленной точки сооружений (упакованные ящики перенести из лабораторного помещения к машине; погрузить все в машину по установленным местам, обеспечивающим безопасную транспортировку к водному объекту).

3) Отбор проб воды - на каждую точку отбора, (взять необходимое оборудование, емкости, перенести все к сооружению (водному объекту); погрузить на катер(лодку) или разместить на берегу или возле сооружения, места отбора пробы; провести визуальные наблюдения, измерить температуру воды и определить ее прозрачность, отобрать пробу воды; заполнить необходимые емкости водой; сделать записи в журнале; доставить все к машине и разместить на своих местах).

4) Консервация проб; проведение на месте отбора проб, в машине или на катере химического анализа (в зависимости от определяемых ингредиентов и в соответствии с методиками добавить консервирующие вещества в емкости, заполненные водой; провести фиксацию растворенного кислорода в отдельной склянке; определить величину рН, окислительно-восстановительный потенциал, содержание углекислого газа, запах, цветность).

5) Упаковка проб при отборе проб из водоема или удаленной точки сооружений (емкости с пробами воды разместить в машине по местам, обеспечивающим надежную их транспортировку; реактивы и посуду уложить в упаковочные ящики).

6) Выгрузка проб при отборе проб из водоема или удаленной точки сооружений (перенести груз в помещение лаборатории; распаковать его, склянки с пробами на БПК переместить в термостат; склянки с зафиксированным кислородом разместить на рабочем столе; емкости с законсервированными пробами поставить по местам хранения; сделать необходимые записи в регистрационном журнале.

Для выполнения работ по отбору проб из водоема или отдаленной точки сооружений может использоваться передвижная лаборатория или оборудованная соответствующим образом машина, а также подготовленная к работе чистая сухая химическая посуда, реактивы и растворы, необходимое оборудование, ведра, бутыли, канистры, веревка, блокнот, карандаш, упаковочные ящики и др.

Затраты времени на отбор проб и проведение необходимых анализов на месте отбора проб установлены с учетом следующих условий: вес упаковочных ящиков равен 10-15 кг; при отборе проб на реке количество вертикалей в створе равно 1, количество горизонтов на одной вертикали равно 1-2, толщина льда равна 50 см; отбор проб производится у берега, с моста, со льда, с лодки, с катера, со специально оборудованной площадки, с парапета очистных сооружений и др.

Затраты времени на переход от остановки машины (при отборе проб на реке) до водного объекта или сооружения, на переход катера (лодки) от берега до вертикали, на переходы по территории сооружений станции, между точками отбора, от скважины к скважине, на передвижения до Абонента, на доставку проб сетевой воды в разные подразделения лаборатории не учтены и устанавливаются, исходя из местных условий.

При бурении лунок во льду для отбора проб воды следует использовать фактические затраты времени в конкретной лаборатории.

Частота отбора проб определяется графиком отбора, рабочей программой, нормативными документами, производственной необходимостью.

##### Таблица 1

Расчетные затраты времени на отбор проб и их консервацию.

,

| Наименование этапа работ | Измеритель единицы работы | Затраты времени, чел.-мин. Сооружение, Водоем | Затраты времени, чел.-мин. У Абонента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка к отбору проб воды | 1-10 проб | 45 | 20 |
| 2. Погрузка ящиков в машину | 1-10 проб | 15 | 20 |
| 3. Отбор проб воды: а) поверхностный горизонт: с оборудованной площадки, берега, моста, лодки (ведром) со льда (ведром) батометром б) придонный горизонт, (батометром) в) подземный источник г) водоотборники д) РЧВ | 1 проба 1 проба 1 проба 1 проба 1 проба 1 проба | 15 37 40 46 30 25 25 |  |
| 4. Консервация проб | 1 проба 2 пробы | 5 7 | 30 |
| 5. Упаковка проб | 1 проба 5 проб 10 проб | 3 15 21 | 3 15 21 |
| 6. Выгрузка проб | 1 проба 5 проб 10 проб | 3 15 25 | 3 15 25 |
| Отбор проб из проточного крана на сооружениях и сетях для химических определений | 1-10 проб | 30 |  |
| Отбор проб из проточного крана на сооружениях и сетях для бактериологических определений | 1-10 проб | 30 | 30 |
| Отбор проб батометром с поверхности фильтра на сооружениях для химических определений | 1-10 проб | 46 |  |
| Отбор проб батометром с поверхности фильтра на сооружениях для бактериологических определений | 1-10 проб | 50 |  |
| Отбор проб из закрытого крана на сооружениях и сетях для химических определений | 1-10 проб | 50 (с учетом времени протекания воды) |  |
| Отбор проб из закрытого крана на сооружениях и сетях для бактериологических определений | 1-10 проб | 50 (с учетом времени протекания воды) |  |
| Отбор проб на сооружениях на полный анализ в емкость по 5 л | Вход После механической очистки После биологической очистки Выход | 15 30 40 60 | 60 |
| Отбор проб ила |  | 30 |  |
| Отбор проб песка |  | 15 |  |
| Отбор проб сырого осадка |  | 15 |  |
| Отбор проб ила на гидробиологический анализ | 1 проба 5 проб | 15 75 |  |

3.3. Данные о технологических работах по проведению лабораторного анализа проб воды, осадков, технологических процессов представлены в таблице 2.

Расчетные затраты времени приведены для следующих типовых укрупненных этапов выполнения работ:

1) Подготовка посуды (перенести посуду к мойке, вымыть ее в соответствии с прописью методики, поставить на сушку).

2) Приготовление реактивов, растворов (взять реактивы, при необходимости провести проверку их на чистоту и очистку; отвесить или отмерить реактивы, растворить, перенести в склянку, подписать этикетки; при необходимости – установить нормальность).

Частота приготовления реактивов определяется методикой анализа, сроками годности и расходования реактивов.

3) Пробоподготовка (минерализация, озоление, фильтрование пробы) в той части, когда требуется присутствие сотрудника.

4) Выполнение измерений, расчетов, запись результатов (отобрать посуду, добавить необходимые реактивы, провести все операции, предусмотренные прописью методики, включить и подготовить прибор, провести измерения, записать результаты измерений в журнал, провести расчеты).

Подробное содержание трудового процесса и последовательность операций по анализу регламентируются нормативными документами, приведенными в графе 1 таблицы 2 (для каждого вида анализа).

5) Построение градуировочного графика (отобрать аликвоты стандартного раствора, добавить реактивы, провести при необходимости экстракцию и другие операции, предусмотренные прописью методики, включить прибор, провести фотометрирование, записать результаты в рабочий журнал, построить график или рассчитать теоретически искомую зависимость).

В таблице 2 по этапу «построение градуировочного графика» затраты времени указаны на построение одного графика. Годовой объем работ 3-4 графика для каждого определяемого показателя, в зависимости от требований методики. Затраты времени условно приведены в графе "Затраты времени на 10 определений".

Если для построения градуировочного графика приготавливают градуировочные растворы непосредственно перед выполнением операций и градуировочные растворы хранению не подлежат, то этап «построение градуировочного графика» отдельно не выделен. В этом случае затраты времени на построение градуировочного графика и выполнение связанных с этим расчетов учтены нормой времени по этапу 3 «выполнение измерений, расчетов, запись результатов».

6) Проведение работ по внутреннему и межлабораторному контролю. Выполняется согласно действующих ГОСТ и методик. Затраты времени условно приведены в графе "Затраты времени на 10 определений".

Затраты времени на проверку чистоты химреактивов и соответствующую их очистку отдельно не указываются и учтены затратыми времени на работу по этапу 2 «приготовление реактивов, растворов».

Затраты времени на проведение операций, не требующих участия исполнителя (сушка, выпаривание, озоление, экстракция, фильтрование, встряхивание, прогревание приборов, доведение температуры пробы и растворов до комнатной и т.п.), в затраты времени не включены. Эти перерывы в работе могут использоваться для проведения других анализов и работ.

Частота проведения анализов определяется графиком отбора проб, рабочей программой, нормативными документами, а также в случае производственной необходимости.

Таблица 2

###### Расчетные затраты времени на  анализ проб воды, осадков, технологических процессов

| Наименование определяемого показателя, нормативно-методический документ | Наименование этапа работы | Затраты времени, чел.-мин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 опре деле ние | На 5 определений | на 10 опреде лений |
| 1. Азот аммонийный 1.1. ПНД Ф 14.1.1-95 "МВИ массовой концентрации ионов аммония в очищенных сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочных характеристик Проведение работ по внут-реннему и межлаб.контролю | 4 15 | 20 30 60 | 33 54 100 360 90 70 |
| 1.2. ПНД Ф 14.2:4.209-05 МВИ массовой концентрации аммоний-ионов в пробах питьевых и природных вод фотометрическим методом в виде индофенолового синего | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 155 54 200* 90 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в питьевых, поверхностных (в том числе морских) и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 4 30 | 15 10 60 | 360 |
| 2. Азот ПНД Ф 14.1:2.206-04 Методика выполнения измерений массовой концентрации общего азота в природных и сточных водах титриметрическим методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 15 300 | - 60 420 | 120 120 840 |
| ПНД Ф 14.1:2.1-95 (изд.2004) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочных характеристик Проведение работ по внут-реннему и межлаб.контролю | 5 15 15 20 | 20 60 | 40 30 120 360 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.277-2013 Методика измерений массовых концентраций азота органического методом Кьельдаля в питьевых, природных и сточных водах | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  | 200 | 90 120 400 |
| ПНД Ф 14.1:2:3:4.279-14 Методика определения органического углерода и общего азота в питьевых, природных и сточных водах методом высокотемпературного окисления с использованием анализаторов углерода и азота | ? |  |  |  |
| 3. Алюминий ГОСТ 18165-89 (ГОСТ 18165-2014 с 01.07.2016 г.) «Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации алюминия» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочных характеристик | 4 3 5 | 15 8 20 | 30 120* 100 840 120 |
| 3.2. ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 "МВИ массовой концентрации алюминия в пробах природных, очищенных сточных и питьевых вод фотометрическим методом с алюминоном" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка (сточная вода) Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проведение работ по внут-реннему и межлаб.контролю | 4 8 10 | 20 30 40 40 | 190 70 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 Методика измерений массовых концентраций алюминия, бария, бора, железа, калия, кальция, кобальта, магния, марганца, меди, натрия, никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых, природных и сточных водах методом ИСП-спектрометрии (издание 2011 г.) | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка (сточная вода) Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проведение работ по внут-реннему и межлаб.контролю | 4 8 10 | 20 30 40 40 | 190 70 |
| 4. Аммиак и аммоний-ионы |  |  |  |  |
| ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 Методика измерений массовой концентрации аммиака и аммоний-ионов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчеты, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочных характеристик | 5 15 15 | 20 60 | 40 30 120 360 |
| 5. Анилин ПНД Ф 14.1:2.252-08 МВИ массовой концентрации анилина в природных и сточных водах фотометрическим методом с динатриевой солью 2-нафтол-3,6 дисульфокислоты (R-соль) |  |  |  | 90 (на 3 определ.) |
| ПНД Ф 14.1:2.219-06 МВИ содержания анилина и нитробензола в природных и сточных водах методом газовой хроматографии |  |  |  |  |
| 6. Анионы (Фториды, Хлориды, Фосфаты, Нитраты, Сульфаты) ПНД Ф 14.1:2:4.169-2000 (издание 2007 г.) "МВИ массовой концентрации анионов в питьевых, природных и сточной водах методом жидкостной ионной хроматографии" | Регенерация хроматографической колонки Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, ра-счетов, запись результатов: (на 5 анионов) (на 2 аниона) Построение градуировочного графика Проверка градуировочных характеристик | 5 36 | 40 25 120 180 | 30 380 (на 20 опр.) 220 220 |
| 7. Ацетон |  |  |  |  |
| ПНД Ф 14.1:2:4.201-03 (издание 2010 г.) МВИ массовой концентрации ацетона и метанола в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографическим методом | Подготовка хроматографической колонки Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочых характеристик | 7 33 | 40 35 35 165 | 474 475 |
| ПНД Ф 14.1:2.144-98 (издание 2007 г.) МВИ массовых концентраций органических веществ (18 соединений) в сточных и поверхностных водах газохроматографическим методом с использованием газовой экстракции и универсального пробоотборника | Подготовка хроматографической колонки Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочых характеристик | 7 33 | 40 35 35 165 | 474 475 |
| 8. Бериллий ГОСТ 18294-2004 "Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации бериллия" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов (с первичной подготовкой силикагеля) Приготовление реактивов, растворов (с регенерацией силикагеля) Выполнение измерений, расчетов, запись результатов (с учетом выполнения контроля погрешности и внутрилабораторной прецезионности) Построение градуировочно-го графика (с учетом выпол-нения контроля построения градуировочной характеристики) | 200 300 1600 170 | 240 300 | 3450 1950 240 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (издание 2013 г.) или ПНД Ф 14.1:2.253-09 (издание 2013 г.) Методика выполнения измерения массовых концентраций бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточной водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией |  |  |  |  |
| 9. Бор ПНДФ 14.1:2:4.36-95 "МВИ массовой концентрации бора в природной, питьевой и сточной воде на анализаторе жидкости "Флюорат-02" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов (при выполнении 4-х параллельных определений и с учетом выполнения контроля погрешности и внутрилабораторной прецизионности) Построение градуировочного графика (с учетом выполнения контроля погрешности и внутрилабора-торной прецизионности) | 70 30 |  | 150 100* 120 100 |
| ПНД Ф 14.1:2:3:4.237-07 (издание 2011 г.) Методика измерений массовой концентрации бора в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с АШ-резорцином | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 30 150 60 240 |
| ГОСТ 31949-2012. Межгосударственный стандарт. Вода питьевая. Метод определения содержания бора" (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1900-ст) | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 30 50 120 |
| 10. БПК ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 "МВИ биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации в поверхностных пресных, подземных, питьевых , сточных и очищенных сточных водах" Амперометический метод | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Калибровка оксиметра Проведение работ по внутреннему и межлабораторному контролю | 6 100 | 30 120 480 | 120 120 480 30 70 |
| ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 "МВИ биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации в поверхностных пресных, подземных, питьевых , сточных и очищенных сточных водах" Иодометрия | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов: Сточная вода Питьевая вода Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Проведение работ по внутреннему и межлабора-торному контролю | 4 20 | 20 60 10 100 | 40 |
| БПК 5 МВИ 224.01.17.133/2009 (изд. 2009г.) (ФР.1.31.2011.09712) ООО «ЭКОИНСТРУМЕНТ», Г.Москва, «УНИИМ»27.10.2009, № свид. 224.01.17.133/2009 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов: Сточная вода Питьевая вода Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Проведение работ по внутреннему и межлабора-торному контролю | 4 10 10 10 30 | 20 15 10 40 | 35 15 15 90 |
| 11. Бромиды Методика определения содержания анионов (хлорид-, сульфат-, нитрат-, бромид- и йодид-ионов) в сточных водах методом ионной хроматографии ПНД Ф 14.1.175-2000 (издание 2014 г.) |  |  |  | 90 (на 3 определ.) |
| Методика определения содержания анионов (хлорид-, сульфат-, нитрат-, бромид- и йодид- ионов) в природных и питьевых водах методом ионной хроматографии ПНД Ф 14.2:4.176-2000 (издание 2014 г.) |  |  |  |  |
| 12. Ванадий ПНД Ф 14.1.43-96 Методика выполнения измерений массовой концентрации ванадия, хрома, марганца, железа, кобальта, никеля, меди, цинка, свинца и висмута в промышленных сточных водах рентгенофлуоресцентным методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 140 480 760 420 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.192-03 (издание 2010 г.) Методика измерений массовой концентрации ванадия в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 140 480 760 420 |
| ПНД Ф 14.1:2.253-09 (издание 2013 г.) Методика измерений массовой концентрации алюминия, бария, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, лития, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, свинца, селена, серебра, стронция, титана, хрома, цинка в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра модификаций МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка (сточная вода) Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проведение работ по внут-реннему и межлаб.контролю | 4 8 10 | 20 30 40 40 | 190 70 |
| 13. Взвешенные вещества ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009 (издание 2012 г.) Методика измерений массовых концентраций взвешенных веществ и прокаленных взвешенных веществ в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом | Подготовка посуды Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Проведение работ по внутреннему и межлабораторному контролю | 10 30 | 45 120 | 90/140 (на 20 опр.) 240 60 |
| ПНД Ф 14.1:2:110-97 «МВИ содержания взвешенных веществ и общего содержания примесей в пробах природных и очищенных сточных вод гравиметрическим методом» | Подготовка фильтров Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 10 15 | 40 60 | 90 120 |
| 14. Висмут Фотометрия ПНД Ф 14.1.43-96 МВИ массовой концентрации ванадия, хрома, марганца, железа, кобальта, никеля, меди, цинка, свинца и висмута в промышленных сточных водах рентгенофлуоресцентным методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 140 480 760 420 |
| 15. Влажность "ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 (ФР.1.31.2009.05394). МВИ массовой доли влаги в твердых и жидких отходах производства и потребления, почвах, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом" (утв. ФГУ "ФЦАО" 26.12.2008) | Подготовка посуды Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 150 210 |
| 17. Водородный показатель (рН) 17.1. Колориметрия | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 27 47 40 |
| ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 «МВИ рН в водах потенциометрическим методом» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Проведение работ по внутрилабораторному контролю | 3 12 5 | 10 60 25 | 15 60 40 30 |
| ГОСТ Р 51232-98 (по питьевой воде) | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 10 60 30 |
| РД 52.24.495-95 "Методические указания. Методика выполнения измерений рН и удельной электропроводности вод" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 15 | 30 | 10 30 60 |
| 18. Входной контроль реагентов: Водный аммиак Титриметрия ГОСТ 9-92 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 30 60 * 120 |
| Алюминий сернокислый Титриметрия ГОСТ 12966-85 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 30 180 * 300 |
| 19. Гидрокарбонаты ПНД Ф 14.1:2.99-97 (изд.2004г.) МВИ содержаний гидрокарбонатов в пробах природных вод титриметрическим методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов | 4 10 20 | 20 40 100 | 30 39 135 |
| 20. ДДТ "РД 52.24.412-2009. Руководящий документ. Массовая концентрация гексахлорбензола, альфа-, бета- и гамма-ГХЦГ, дикофола, дигидрогептахлора, 4,4-ДДТ, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД, трифлуралина в водах. Методика выполнения измерений газохроматографическим методом" (утв. Росгирометом 26.05.2009) |  | 420 |  | 480 (на 3 определ) |
| 21. Доза хлора Руководство по химичес-кому и технологическому анализу воды. М., 1973 Стройиздат, 272 с. ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (издание 2011 г.) Методика измерений массовой концентрации «активного хлора» в питьевых, поверхностных и сточных водах титриметрическим методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 30 60 * 90 |
| 22. Доза коагулянта Руководство по химическому и технологическому анализу воды. М., 1973, Стройиздат, 272 с. | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 30 60 * 180 |
| 23. Дикамба МУК 4.1.1452-03 Определение остаточных количеств дикамбы в зерне, соломе, зеленой массе растений, воде и почве газожидкостной и тонкослойной хроматографией |  | 420 |  | 480 (на 3 опр.) |
| 24. Дитиофосфаты РД 52.24.452-2011 Массовая концентрация дитиофосфатов в водах. Методика измерений экстракционно-фотометрическим методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 52 150 * 218 270 |
| 25. Железо общее ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочного графика | 3 - 45 - - | 15 - 60 - - | 30 90 500 360 90 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (издание 2011 г.) Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, никеля, меди, цинка, хрома и свинца в питьевых, поверхностных и сточных водах методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии |  |  |  |  |
| ПНД Ф 14.1:2.2-95 «МВИ массовой концентрации железа в природных и сточных водах фотометрическим методом с о-фенантролином» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  | 15 20 120 | 960 |
| ПНД Ф 14.1:2.50-96 "МВИ массовой концентрации общего железа в природных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка сточ.вод Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проведение работ по внутр. и межлабораторн. контролю | 3 5 15 | 15 20 40 70 250 | 30 35 140 350 70 |
| Методика №01.1:1.4.4.2:2.18-05 « Методика выполнения измерений массовой концентрации общего железа в пробах природных, питьевых, сточных вод с применением фотометра NOVA60» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочного графика | 2 10 | 10 20 | 20 40 90 |
| 26. Жесткость общая ГОСТ Р 52407-2005 "Вода питьевая. Методы определения жесткости" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов | 4 15 5 | 20 70 | 20 155/140* 60 |
| ГОСТ 31954-2012 вода питьевая. Методы определения жесткости. (п.4, метод А) | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 4 15 5 | 20 70 - | 20 170 60 |
| 27. Жиры ПНД Ф 14.1:2.122-97 "МВИ массовой концентрации жиров в пробах природных и очищенных сточных вод гравиметрическим методом" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Проведение работ по внутреннему и межлабораторному контролю | 6 100 | 30 60 240 | 108 120 490 70 |
| ПНД Ф 14.1:2.189-2002 (издание 2012 г.) Методика измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН * - не входит время перегонки четырёххлористого углерода и прокаливание реактивов | Подготовка посуды Подготовка реактивов, приготовление растворов Подготовка хроматографической колонки Установление и контроль стабильности градуировочной характеристики Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 40 180 | 30* 240 | 180 |
| ПНД Ф 14.1:2.141-98 (издание 2009 г.) МВИ массовой концентрации жиров в природных и сточных водах методом газовой хроматографии |  | 210 |  | 420 (на 6 опред.) |
| 28. Запах ГОСТ 3351-74 «Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности» | Подготовка посуды. Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 1 2 | 4 9 | 10 55 |
| 28.1 Вкус, привкус ГОСТ 3351-74 «Вода питьевая. Методы определения, вкуса, запаха, цветности и мутности» | Подготовка посуды. Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 3 5 | 15 15 | 20 40 |
| 29. Ила анализы Зольность "ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02 (ФР.1.31.2005.01760). МВИ массовой доли золы в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом" (утв. ФГУ "ЦЭКА" 06.08.2002) | Подготовка посуды Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 10 30 |
| Влажность гигроскопическая ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 МВИ содержания влаги в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом | Подготовка посуды Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 10 40 |
| Влажность "ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 (ФР.1.31.2009.05394). МВИ массовой доли влаги в твердых и жидких отходах производства и потребления, почвах, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом" (утв. ФГУ "ФЦАО" 26.12.2008) | Подготовка посуды Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 10 20 |
| Индекс иловый ФР 1.31.2008.04398 Методика выполнения измерений дозы ила по объему и расчету илового индекса | Подготовка посуды Выполнение измерений расчетов, запись результатов Расчет показателя | 20 6 |  | 5 35/50 (на 11 опр.) 30 (на 11 опр.) |
| Доза по объему ФР 1.31.2008.04398 Методика выполнения измерений дозы ила по объему и расчету илового индекса | Подготовка посуды Выполнение измерений расчетов, запись результатов | 20 |  | 5 35/50 (на 11 опр.) |
| 30. Ионов сумма (минерализация воды) Руководство по хим. ана-лизу поверхн.вод суши.-Л.: Гидрометеоиздат, 1977 | Выполнение расчетов, запись результатов |  |  | 100 |
| 31. Иодиды ПНД Ф 14.1.175-2000 (издание 2014 г.) Методика определения содержания анионов (хлорид-, сульфат-, нитрат-, бромид- и йодид-ионов) в сточных водах методом ионной хроматографии |  |  |  |  |
| ПНД Ф 14.2:4.176-2000 (издание 2014 г.) Методика определения содержания анионов (хлорид-, сульфат-, нитрат-, бромид- и йодид- ионов) в природных и питьевых водах методом ионной хроматографии |  |  |  |  |
| ПНД Ф 14.1:2:4.224-06 Методика выполнения измерений массовой концентрации общего йода, йодид-иона и йодат-ионов в водах минеральных, питьевых, природных, и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе тина ТА |  |  | 45 (на 3 определ.) |  |
| 32. Кадмий ПНД Ф 14.1:2:4.236-07 МВИ массовых концентраций кадмия, свинца, цинка и меди в питьевой, природной, технологически чистой и очищенной сточной воде методом инверсионной вольтамперометрии ПНД Ф 14.1:2:4.63-96 Методика измерений массовых концентраций ионов кадмия, меди и свинца в питьевых, природных и сточных водах методом инверсионной вольтамперометрии | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 108 310 350 400 108 310 350 400 |
| 33. Кадмий, кобальт, марганец, медь, никель, свинец, цинк, литий, стронций ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (издание 2011 г.) Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, никеля, меди, цинка, хрома и свинца в питьевых, поверхностных и сточных водах методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии -не входит время упаривания пробы (время упаривания 180÷600 мин в зависимости от объёма аликвотной части пробы сточной воды) | Подготовка посуды Подготовка проб к анализу (сточная вода) Подготовка прибора к работе Приготовление вспомогательных и градуировочных растворов Установление и контроль стабильности градуировочной характеристики (на каждый элемент) Выполнение измерений, расчетов, запись результатов (на каждый элемент) Проведение работ по внутреннему (межлабораторному контролю) |  |  | 30 60* 60 60 30 120 120 |
| 34. Кальций ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (издание 2009 г.) МВИ массовых концентраций магния, кальция и стронция в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии (AAS) | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика (на каждый элемент) |  |  | 30 60 120 40 |
| ПНД Ф 14.1:2.95-97 (2004г.) МВИ содержаний кальция в пробах природных и очищенных сточных вод титриметрическим методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов | 2 2 5 | 10 5 20 |  |
| ПНД Ф 14.1:2:4.131-98 МВИ массовых концентраций ионов натрия, калия, магния, кальция, бария и аммония в пробах питьевой, природной и сточной воды методом ионной хроматографии | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов: Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 20 30 60 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 (издание 2011 г.) Методика измерений массовых концентраций алюминия, бария, бора, железа, калия, кальция, кобальта, магния, марганца, меди, натрия, никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых, природных и сточных водах методом ИСП-спектрометрии | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов: Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  |  |
| ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)Методика измерений массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальция в пробах питьевых, природных (в том числе минеральных), сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов: Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  |  |
| 35. Капролактам ПНД Ф 14.1.9-95 Методика выполнения измерений массовой концентрации капролактама в сточных водах методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) (издание 2004 г.) | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 120 100 200 400 |  | 240 240 400 1200 2400 |
| ПНД Ф 14.2.197-03 (издание 2009 г.) Методика выполнения измерений массовой концентрации капролактама в поверхностных водах методом газовой хроматографии | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 60 200 * 220 330 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.211-05 Методика выполнения измерений массовой концентрации капролактама в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографическим методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 60 200 * 220 330 |
| 36. Кислород раствореннный ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2004 г.) МВИ химического потребления кислорода (ХПК) в пробах природных и очищенных сточных вод титриметрическим методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 30 240* 120 |
| ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 "МВИ биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации в поверхностных пресных, подземных, питьевых , сточных и очищенных сточных водах" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов: Сточная вода Питьевая вода Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Проведение работ по внутреннему и межлабора-торному контролю | 4 20 | 20 60 10 100 | 30 |
| ПНД Ф 14.1:2.101-97 МВИ содержаний растворенного кислорода в пробах природных и очищенных сточных вод йодометрическим методом (издание 2004 г.)" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 20 - 30 | - - - | 40 180 90 |
| 37. Кобальт ПНД Ф 14.1:2.44-96 (издание 2013 г.)Методика измерений массовой концентрации ионов кобальта в природных и сточных водах фотометрическим методом с нитрозо-R-солью | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 96 290 320 360 |
| 38. Кремнекислота ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (издание 2011 г.) Методика измерений массовой концентрации кремнекислоты (в пересчете на кремний) в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом в виде желтой кремнемолибденовой гетерополикислоты | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 30 25 80 72 |
| 39. Ксантогенаты РД 52.24.390-2009 Массовая концентрация ксантогенатов в водах. Методика выполнения измерений экстракционно-фотометрическим методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 36 114 * 324 408 |
| 40. Лингосульфонаты ПНД Ф 14.1:2.216-06 (издание 2011 г.) Методика измерений массовой концентрации лигнинсульфоновых (лигносульфоновых) кислот и их солей в поверхностных и сточных водах фотометрическим методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 24 30 * 210 162 |
| 41. Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) 41.1. ГОСТ Р 51209-98 "Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пести-цидов газожидкостной хроматографией" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 120 100 200 400 |  | 240 240 400 1200 2400 |
| Газовая хроматография |  | 420 |  | 480 |
| 42. Лонтрел Газовая хроматография |  | 420 |  | 480 (на 3 опр.) |
| 43. Магний |  |  |  |  |
| ПНД Ф 14.1:2:4.131-98 МВИ массовых концентраций ионов натрия, калия, магния, кальция, бария и аммония в пробах питьевой, природной и сточной воды методом ионной хроматографии | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов: Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 20 30 60 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (издание 2009 г.) МВИ массовых концентраций магния, кальция и стронция в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии (AAS) | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов (на каждый элемент) Построение градуировочного графика (на каждый элемент) |  |  | 30 60 120 40 |
| 44. Марганец ПНД Ф 14.1:2.103-97 (издание 2004 г.) МВИ содержаний марганца в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с формальдоксимом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 27 75 * 200 216 |
| ПНД Ф 14.1.2:61-96 МВИ массовой концентрации марганца в природных и сточных водах фотометрическим методом с применением персульфата аммония | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 20 90 160 240 |
| 44.3. ГОСТ 4974-2014 "Вода питьевая. Метод определения содержания марганца" фотометрический | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка ГГ | 20 | - - - - | 60 90 200 300 120 |
| МУК 4.1.1516-03 "Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов марганца в воде. Методические указания. " (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.06.2003) | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Пробоподготовка (только для сточной воды) Проверка работы ртутно-пленочного электрода | 10 105 50 50 50 | 30 20 250 60 | 30 105 400 60 |
| 45. Медь ПНД Ф 14.1:2:4.59-96 МВИ массовой концентрации кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца и цинка в природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии (AAS) после проточного сорбционного концентрирования | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 60 120 100 600 |
| ПНД Ф 14.1.43-96 МВИ массовой концентрации ванадия, хрома, марганца, железа, кобальта, никеля, меди, цинка, свинца и висмута в промышленных сточных водах рентгенофлуоресцентным методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 35 |  | 50 240 180 320 |
| ПНД Ф 14.1:2:48-96 МВИ массовой концентрации ионов меди в природных и сточных водах фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом свинца" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка Выполнение измерений (анализ с ручной экстракцией), расчетов, запись результатов Построение градуировочн. графика (с ручной экстракцией) Проведение работ по внутреннему и межлабора-торному контролю | 4 24 | 20 30 40 120 | 100 100 450 500 70 |
| 46. Медь, цинк, кадмий, свинец (одновременно) ПНД Ф 14.1:2:4.63-96 Методика измерений массовых концентраций ионов кадмия, меди и свинца в питьевых, природных и сточных водах методом инверсионной вольтамперометрии | Подготовка посуды Пробоподготовка сточ.вод Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка работы ртутно-пленочного электрода Расчет предела повторяемости результатов Проведение работ по внутреннему и межлабора-торному контролю Калибровка РПЭ методом "Введено-найдено" | 10 30 70 | 30 40 60 350 | 60 100* 700 120 80 10 70 60 |
| 46.2. ПНД Ф 14.1:2.149-99 | Подготовка посуды Выполнение измерений расчетов, запись результатов (для низких концентраций) Проверка линейной зависимости |  |  | 60 1800 1200 на 50 опр.) |
| 47. Металлы тяжелые ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010 г.) Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа и серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточной водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочно-го графика (осуществляют одновременно с каждой серией измерений) |  |  | 170 280 2100 30 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.) МВИ массовых концентраций металлов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой в питьевой, природной, сточной водах и атмосферных осадках | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 60 120 30 60 70 |
| ПНД Ф 14.1.43-96 Методика выполнения измерений массовой концентрации ванадия, хрома, марганца, железа, кобальта, никеля, меди, цинка, свинца и висмута в промышленных сточных водах рентгенофлуоресцентным методом | Подготовка посуды Пробоподготовка (для сточных вод) Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов (на 8 металлов, при отсутствии компьютерной обработки результатов) Построение градуировочного графика | 60 | 180 | 80 180 60 600 40 |
| 48. Метанол ПНД Ф 14.1:2.102-97 (издание 2004 г.)" МВИ содержаний метанола в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с хромотроповой кислотой | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 15 255 * 200 180 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.201-03 (издание 2010 г.) МВИ массовой концентрации ацетона и метанола в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографическим методом |  |  |  |  |
| 49. Молибден ПНД Ф 14.1:2.47-96 (издание 2013 г.) Методика измерений массовой концентрации молибдена в природных и сточных водах фотометрическим методом с роданидом аммония | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 40 40/120* 100 90 |
| ГОСТ 18308-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания молибдена" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 40 75 50 690 |  | 40 75 400 690 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (издание 2013 г.) МВИ массовых концентраций бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточной водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочно-го графика (осуществляют одновременно с каждой серией измерений) |  |  | 170 280 2100 30 |
| 50. Мышьяк 50.1. Визуально-колоримет-рическое определение | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 27 170 * 110 |
| ПНД Ф 14.1:2.49-96 (издание 2004 г.) МВИ массовой концентрации ионов мышьяка в природных и сточных водах фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом серебра | Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 240 * 184 355 |
| ГОСТ 4152-89 "Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочных характеристик |  |  | 120 248* 210 360 90 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.208-04 (издание 2010 г.) МВИ массовой концентрации свинца, цинка, меди, никеля, кобальта, железа, хрома, ванадия, висмута, кадмия, селена, мышьяка в питьевых, природных и сточных водах рентгенофлуоресцентным методом после концентрирования их пирролидинди-тиокарбаминатных комплексов на фильтрах | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 50 100* 1200 1200 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.200-03 МВИ массовой концентрации мышьяка в природных, питьевых и очищенных сточных водах методом инверсионной вольтамперометрии (ИВА) | Пробоподготовка Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов | 50 30 105 25 |  | 30 105 250 |
| 51. Мутность ГОСТ 3351-74 «Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности», раздел 5 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочных характеристик | 2 6 12 | 6 30 | 15 30 70 48- 120 |
| "РД 52.08.104-2002. Руководящий документ. Методические указания. Мутность воды. Методика выполнения измерений" (утв. Росгидрометом 28.12.2001) | Подготовка посуды Выполнение анализа Построение градуировочного графика |  |  | 15 70 360 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочных характеристик | 2 6 5 - - | 6 30 25 - - | 15 30 50 48 120 |
| Руководство по эксплуатации к портативному турбидиметру HI93703 (экспресс-метод измерения мутности) | Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Приготовление растворов Проверка градуировочных характеристик | 5 | 25 15 20 | 50 |
| 52. Натрия и калия ионы РД 52.24.56-88 "Методич. указания по опред. массовой концент-рации ионов калия в природных водах методом пламенной фотометрии" |  |  |  | 30 15 135 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (издание 2010 г.) Методика выполнения измерения массовых концентраций натрия, калия, лития и стронция в питьевых, природных и сточной водах методом пламенно-эмиссионной спектрометрии ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (издание 2010 г.) | Подготовка посуды Выполнение анализа Построение градуировочного графика |  |  | 15 70 360 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.131-98 Методика выполнения измерения массовых концентраций ионов натрия, калия, магния, кальция, бария и аммония в пробах питьевой, природной и сточной воды методом ионной хроматографии | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 30 60 250 200 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.) Методика измерений массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальция в пробах питьевых, природных (в том числе минеральных), сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ» |  |  |  |  |
| 53. Нефтепродукты Хроматография с УФ-люминисцентным окончанием | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 85 5 610 360 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2012 г.) Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 30 30 60 30 |  | 240 120 480 30 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.278-2013 (МИ № 01.02.218.2013) ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 (издание 2011 г.) Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых и сточных вод методом ИК-спектроскопии | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Калибровка прибора |  |  | 240 120 480 60 |
| Флуорометрия ПНДФ 14.1:2:4.128-98 МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в природных и сточных водах | Подготовка посуды (питьевая вода) Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов (питьевая вода; с учетом выполнения погрешности) Построение градуировочно-го графика (с учетом выполне-ния контроля построения и стабильности градуировочной характеристики) Контроль стабильности градуировочной характеристики | 50 9 25 30 | 60 45 90 145 | 180 110 130 185 140 |
| ПНДФ 14.1:2:4.128-98 МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02» | Подготовка посуды (сточная вода) Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов (сточная вода) Построение градуировочного графика Контроль стабильности градуировочной характеристики | 20 5 15 - - | 40 25 70 70 70 | 60 50 120 120 120 |
| ПНД Ф 14.1:2.5.-95 "МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в природных и сточных водах методом ИКС" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 60 70 80 200 |
| ПНД Ф 14.1:2.116-97 (издание 2004 г.) Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных и сточных вод методом колоночной хроматографии с гравиметрическим окончанием | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 45 15 65 |
| ПНД Ф 14.1:2.62-96 (издание 2004 г.) Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в природных и очищенных сточных водах методом колоночной хроматографии со спектрофотометрическим окончанием | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 45 15 65 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.272-2012 Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочных растворов Калибровка прибора Проведение работ по внутреннему и межлабораторному контролю |  |  | 120 120 480 120 120 240 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов и жиров (при совместном присутствии) в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочных растворов Калибровка прибора Проведение работ по внутреннему и межлабораторному контролю |  |  | 120 120 480 120 120 240 |
| НДП 20.1:2:3.40-08/Версия 2 Методика выполнения измерений концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и сточных водах методом ИК-спектроскопии. | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка Выполнение измерений расчетов, запись результатов Контроль стабильности градуировки Построение градуировочного графика | 20 20 100 20 10 90 | 60 20 120 60 10 90 | 90 20 180 120 10 90 |
| ПНД Ф 1:2:151-99 Методика выполнения измерения массовой концентрации ионов никеля в пробах природной, питьевой и очищенной сточных вод на полярографе с электрохимическим датчиком Модуль ЕМ-04 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Проверка линейной зависимости |  |  | 60 200* 1200 1200* |
| РД 52.24.494-2006 Методические указания. МВИ массовой концентрации никеля в поверхностных водах суши фотометрическим методом с диметилглиоксимом" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 86 246 450 432 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.233-06 МВИ массовой концентрации никеля и кобальта в водах питьевых, природных, минеральных, сточных и технологических водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов | 10 10 80 | 20 50 300 |  |
| 55. Нитраты и нитриты ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочных характеристик | 4 2 15 | 15 5 70 | 30 35* 120 240 90 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г.) Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Грисса | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 30 30 120 300 |
| ПНД Ф 14.1:2.4-95 МВИ массовой концентра ции нитрат-ионов в при-родных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочного графика | 20 80 60 | 30 30 120 | 40 30 240 480 200 |
| ПНД Ф 14.2:4.88-96 МВИ массовой концентрации нитрит-ионов в пробах хозяйственно-питьевых и природных вод фотометрическим методом в проточно-инжекционном и проточном режимах на анализаторе «ПИА-ФОТО» ПНД Ф 14.2:4.89-96 МВИ массовой концентрации нитрат-ионов в пробах хозяйственно-питьевых и природных вод фотометрическим методом в проточно-инжекционном и проточном режимах на анализаторе «ПИА-ФОТО» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 45 12 280 270 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.) МВИ массовых концентраций анионов нитрита, нитрата, хлорида, фторида, сульфата и фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды методом ионной хроматографии (М 101) ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.) | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочного графика | 5 - 35 | 20 - 180 | 30 60 360 210 - |
| ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза "Капель" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочного графика | 4 - 10 - - | 20 - 50 - - | 60 - 100 - - |
| Методика № 01.1:1.2.4.13 « методика выполнения измерений массовой концентрации нитритов в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением фотометра NOVA60» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочного графика | 2 15 | 10 20 | 15 30 90 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.169-2000 (издание 2007 г.) МВИ массовой концентрации анионов: фторидов, хлоридов, фосфатов, нитратов, сульфатов в питьевых, при родных и сточных водах методом ионной хроматографии | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 30 30 90 360 |
| ПНД Ф 14.1.175-2000 (издание 2014 г.) Методика определения содержания анионов (хлорид-, сульфат-, нитрат-, бромид- и йодид-ионов) в сточных водах методом ионной хроматографии | Подготовка посуды Пробоподготовка сточ.вод Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов: Питьевая вода Сточная вода Построение градуировочного графика Проведение работ по внутреннему и межлабора-торному контролю | 5 5 10 45 | 20 20 20 50 60 | 30 30 90 360 70 |
| 57. Озон остаточный ГОСТ 18301-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 30 200 120 |
| Окисляемость перманганатная ПНДФ 14.2:4.154-99 Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 5 - 30 | 7 - 40 | 20 120 50 |
| ЦВ 1.01.14-98 «А» "МВИ перманганатной окисляемости проб питье- вых и природных вод " | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 30 120*/250 120 |
| ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993). Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 30 120 100 |
| 59. Олово Спектрографический | С полым электродом С нанесением проб на торец электрода |  | 780 | 720 (на 3 определ.) |
| Методика выполнения измерений массовой концентрации олова в природных и сточных водах фотометрическим методом с фенилфлуороном ПНД Ф 14.1:2.55-96 (издание 2004 г.) |  |  |  |  |
| Методика выполнения измерения массовых концентраций бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточной водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (издание 2013 г.) | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочно-го графика (осуществляют одновременно с каждой серией измерений) |  |  | 170 280 2100 30 |
| 60. Осадок сырой: Методика технологическо-го контроля работы очист-ных сооруж. гор. канализ. М.Стройиздат 1977 Зольность Гравиметрия | Подготовка посуды Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 20 60 |
| Влажность Гравиметрия | Подготовка посуды Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 10 25 |
| Влажность гигроскопическая Гравиметрия | Подготовка посуды Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 10 30 |
| Песка содержание Гравиметрия | Подготовка посуды Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 10 30 |
| 61. Остаток прокаленный ЦВ 2.02.55-01 «А» "МВИ содержания сухого остатка, общего содержа-ния примесей и прокален-ного остатка в пробах сточных вод" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 40 5 400 |
| 62. Остаток сухой (общая минерализация) 62.1. ЦВ 2.02.55-01 «А» "МВИ содержания сухого остатка, общего содержа-ния примесей и прокален-ного остатка в пробах сточных вод" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов | 60 |  | 40 5 (на 20 опред.) 400 |
| 62.2. ПНД Ф 14.1:2.114-97 "МВИ массовой концент-рации сухого остатка в пробах природных и очи-щенных сточных вод гра-виметрическим методом" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  | 20 | 40 25 40 |
| 62.3. ГОСТ 18164-72 "Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 5 4 30 | 25 15 120 | 40 40/20* 300 |
| 62.4. ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 Методика выполнения измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатков в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом | Подготовка посуды Пробоподготовка Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 10 | 45 | 90 20 180-480 |
| 63. Оксихлорид алюминия (ОХА): ТУ 2152-001-49263587-99 Доза | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 30 40* 60 |
| Плотность | Подготовка посуды Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 20 30 |
| Концентрация рабочего раствора | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 30 40* 60 |
| Входной контроль ОХА: ТУ 2152-001-49263587-99 массовая доля вещества | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 30 60* 150 |
| атомное соотношение Al/Cl | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 30 30* 150 |
| массовая доля As | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 59 248* 184 240 |
| массовая доля Fe | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 26 30* 60 |
| плотность | Подготовка посуды Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 20 30 |
| рН | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 20 30 30 |
| 64. Песок из песколовок: Методика технологи-ческого контроля работы очистных сооружений городской канализации. М.Стройиздат 1977 Объемный вес | Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 20 |
| Влажность | Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 20 |
| Зольность | Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 30 |
| Фракционный состав | Подготовка посуды Выполнение измерений расчетов, запись результатов | 15 62 |  | 150 615 |
| Потери при прокаливании | Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 15 |
| Гранулометрический анализ песка фильтров ТУ 5711-002-03987739-97 | Отбор проб Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 400 800 |
| 65. Пестициды 65.1. Хлорорганические пестициды по ГОСТ 51209-08 | Подготовка посуды Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 15 100 | 20 400 | 40 800 240 |
| 65.2. Фосфорорганические пестициды РД 52.24.66-88 "Метод. указания по опред. хлорорганич. пестицидов в поверхностных водах" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 110 40 900 |
| 66. Полиакриламид остаточный ГОСТ 19355-85 "Вода питьевая. Методы определения полиакриламида" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 40 60 120 |
| ПНД Ф 14.1:2:3:4.241-2007 Методика измерений массовой концентрации полиакриамида в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах адсорбционно-фотометрическим методом. | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 4 20 | 90 | 40 60 180 300 |
| 67. Полифосфаты (по РО43_) 67.1. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши.-Л.: Гидрометеоиздат, 1977 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 30 35 25 110 |
| 67.2. ПНД Ф 14.1:2.112-97 "МВИ массовой концентра ции фосфат-ионов в про- пробах природных и очищ. сточных вод фотометрич. методом восстановлением аскорбиновой кислотой" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 20 40 30 160 |
| 67.3. ГОСТ 18309-72 "Вода питьевая.Метод определения содержания фосфатов" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 4 24 | 16 | 30 40 180 240 |
| 68. Праестол ТУ 2216-00140910172-98 Остаточный праестол Седиментационный Моск.инст.пищ.промышд., М., 1995 «МВИ содержания флокулянтов «праестол» в питьевой воде" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 40 60 150 |
| Входной контроль праестола: Плотность | Подготовка посуды Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 30 100 |
| Сыпучесть | Подготовка посуды Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 30 100 |
| Объемная доля геля | Подготовка посуды Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 30 50 |
| Вязкость | Подготовка посуды Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 10 30 |
| 69. Привкус ГОСТ 3351-74 «Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности» | Подготовка посуды Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 3 5 | 15 15 | 20 40 |
| 70. Прозрачность Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши.-Л.: Гидрометеоиздат, 1977 | Подготовка посуды Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 10 30 |
| 71. Роданиды Фотометрический |  |  |  | 300 (на 3 определ.) |
| 72. Ртуть 72.1. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши.-Л.: Гидрометеоиздат, 1977 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 95 252 * 234 200 |
| 72.2. Атомная абсорбция | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 53 225 * 336 150 |
| 72.3. МУ по определению Hg, As, Se, Sb с использованием ртутно-гидридного генератора ГРГ-105П | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 50 45 180 180 150 |
| 72.4.ПНД Ф 14.1:2:150-99 "Методика выполнения массовой концентрации ионов никеля в пробах природной, питьевой и сточных вод на полярогра-фе с электрохимическим датчиком Модуль ЕМ-04" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Проверка линейной зависимости |  |  | 60 100* 1200 2400* |
| 72.5. ГОСТ 31950-2012 (метод 2) Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией. | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка Выполнение измерений расчетов, запись результатов Контроль стабильности градуировки Построение градуировочного графика | 20 45 60 20 10 120 | 30 45 100 60 10 120 | 60 45 120 120 10 120 |
| 72.6. ПНД Ф 14.1:2:4.271 (метод А) Методика измерений массовой концентрации ртути в пробах природных, питьевых, минеральных, сточных вод атомно-абсорбционным методом с зеемановской коррекцией неселективного поглощения на анализаторе ртути РА-915М. | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка Выполнение измерений расчетов, запись результатов Контроль стабильности градуировки Построение градуировочного графика | 20 45 60 20 10 120 | 30 45 100 60 10 120 | 60 45 120 120 10 120 |
| 73.2. ПНД Ф 14.1:2.54-96 "МВИ массовой концентрации свинца в природных и сточных водах фотометрическим методом с пиридин-бензидином" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 50 200 300 400 |
| 73.3. ГОСТ 18293-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 120 |  | 80 200* 800 600 |
| 74. Селен ГОСТ 19413-89 "Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации селена" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 60 115 300 150 |
| 75. Сернокислый алюминий Входной контроль: ГОСТ 12966-75: Содержание Al2(SO4)3 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  | На 1 образец 10 50 60 |  |
| Нерастворимый осадок | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  | 10 10 40 |  |
| Свободная серная кислота | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  | 10 50 45 |  |
| Мышьяк | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  | 25 60 120 |  |
| Доза сернокислого алюминия | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 10 (на 3 опред.) 15 (на 3 опред.) 40 (на 3 опред) |
| Определение хлорпоглощаемости | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 15** 25** 20** |
| Плотность | Подготовка посуды Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 5 (на 3 опред.) 20 (на 3 опред.) |
| 76. Сероводород и сульфиды 76.1. РД 52.24.450-95 "Методические указания по определению сероводорода и сульфидов в природных водах с N,N–диметил и n-фенилендиамином | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 42 130 * 132 192 |
| 76.2. ПНД Ф 14.1:2.109-97 "МВИ содержаний сероводорода и сульфидов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с N,N–диметил и n-фенилендиамином" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 42 40/130 * 240 480 |
| 76.3. ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 |  |  | 90 | 120 (на 6 опр.) |
| 77. Скипидар Аттестована НЦСМиС г.Нижнего Новгорода. "Определение скипидара в сточных, очищенных и природных водах. Методика выполнения измерения газохроматографическим методом с использованием равновесной паровой фазы" | Подготовка посуды Подготовка пробы Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 20 10 20 450 |
| 78. СПАВ 78.1. ГОСТ Р 51211-98 "Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочных характеристик | 10 6 45 | 30 120 | 40 75* 270 1420 150 |
| 78.2. ЦВ 2.04.04-91 «А» Методика экстракционно-фотометрического определения суммарного содержания СПАВ в сточных водах" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  | 20 45 | 60 30 240 1000 |
| 78.3. ПНДФ 14.1.15-95 «МВИ массовой концентрации анионоактивных ПАВ в пробах сточных вод экстракционно-фотометрическим методом» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочных характеристик |  | 20 30 | 30 50 300 360 90 |
| Флуорометрия 78.4. ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 "МВИ выполнения измерений массовой концентрации СПАВ в природных и сточных водах" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочного графика | - 22 | 60 95 60 | - - 150 240 |
| 78.5. ПНД Ф 14.1:2:4.117-96 "Методика выполнения измерений массовой концентрации НПАВ на "Флюорат-02-3М" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 37 |  | 50 160 200 120 |
| 78.6. РД 52.24.23-85 Методические указания по экстракционно-фотометри-ческому определению сум-марного содержания анион ных синтетических повер-хностно-активных веществ в природных водах | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 90 14 420 150 |
| 79. Стронций 79.1. Свидетельство № 1-100 "НПКФ Аквилон" МВИ массовой концентра-ции катионов аммония, натрия, калия и строн-ция в пробах питьевой, ми неральной, столовой, лече-бно-столовой, природной и сточной воды методом ионной хроматографии | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 30 60 100 150 |
| 79.2. Атомная абсорбция | Без озоления и концентрирования |  | 15 | 60 (на 20 опр.) |
| 80. Сульфаты 80.1. Титриметрия ГОСТ 4389-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  | 15 10 60 | 40 40/180* 150 120 |
| Гравиметрия 80.2. ГОСТ 18164-82 "Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 40 40/20* 300 |
| 80.3.ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфидов, гидросульфидов и сероводорода в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 60 |  | 45 120 240 480 |
| 80.4. ПНД Ф 14.1:2.159-2000 "МВИ массовой концентрации сульфат-ионов в пробах природной и сточной воды турбидиметрическим методом» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка (питьевая вода) Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочного графика | 3 6 30 | 15 10 30 60 | 20 100 100 360 120 |
| 80.5. РД 52.24.483-95 "МВИ массовой концентрации сульфатов в водах гравиметрическим методом" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 40 40 300 |
| 81. Сульфат аммония 81.1. Входной контроль: ГОСТ 9097-74 Содержание NH3 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | На 1 об-разец 5 25 20 |  |  |
| Нерастворимый осадок | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 15 10 60 |  |  |
| Свободная серная кислота | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 20 30 45 |  |  |
| 81.2. Определение крепости раствора сульфата аммония ГОСТ 3769-78 ГОСТ 2-75 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 10 (на 3 опред.) 20* 20 (на 3 опред.) |
| 82. Температура Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации. М.Стройиздат 1977 Инструкция по определению физико-химических показателей качества воды и реагентов, применяемых на водопроводах | Выполнение измерений, запись результатов |  |  | 30 |
| ПНД Ф 12.16.1-10 (изд. 2010г.) Определение температуры, запаха, окраски (цвета) и прозрачности в сточных водах, в том числе очищенных сточных, ливневых и талых | Измерение температуры Определение окраски | 5 5 | 20 25 | 45 50 |
| РД 52.24.496-2005 «Температура, прозрачность и запах поверхностных вод суши. Методика выполнения измерений» | Выполнение измерений, запись результатов. | 1 | 5 | 10 |
| 83. Технологические анализы Пробная коагуляция | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 30 30 60 |
| Определение концентра-ций растворов: коагулянта, флокулянта, гипохлорита |  |  |  | 20 20 20 |
| Определение дозы коагулянта | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 20 30 40 |
| Определение содержания основного вещества в исходном продукте: гипохлорите, коагулянте, флокулянте |  |  |  | 40 40 40 |
| Анализ загрузки фильтров |  |  |  | 120 |
| 84. ТМТД Тонкослойная хроматография |  | 300 |  | 480 (на 3 опр.) |
| 85. Трефлан | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 200 300 900 400 |
| 86. Углеводороды летучие хлорированные ПНД Ф 14.1:2:4.10-95 "Методика количеств. хим. анализа питьевых, хоз.-бытовых, поверхн. и очищенных сточных вод на содержание летучих хлорированных углеводородов методом газовой хроматограф." | Подготовка посуды Подготовка пробы Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 330 25 300 |
| 87. Углерод четыреххлористный, хлороформ, тетрахлорэтилен ПНД Ф 14.1:2:4.10-95 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 30 40 240 300 |
| Газожидкостная хроматография |  |  |  | 300 |
| 88. Углерода двуокись 88.1. Титриметрия Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши.-Л.: Гидрометеоиздат, 1977 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 68 8 120 |
| 88.2. Расчетный метод Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши.-Л.: Гидрометеоиздат, 1977 | Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 360 |
| Фенол 89.1. Флуорометрия М 01-07-2001 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 60 180 300 300 |
| 89.2. ЦВ 3.04.11-99 «А» "МВИ массовой концентрации суммы летучих фенолов в пробах природных и сточных вод фотометрическим методом" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  | 20 10 100 | 60 60 450 720 |
| 89.3. ПНД Ф 14.1:2.105-97 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 20 60 450 480 |
| Флуорометрия 89.4. ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 "МВИ выполнения измерений массовой концентрации фенолов в природных и сточных водах" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочного графика | 15 20 | 50 100 90 | 30 180 |
| 89.5. ПНД Ф 14.1:2:4.117-96 "Методика выполнения измерений массовой кон-центрации фенолов в про-бах природной, питьевой и сточной воды на анализа- торе "Флюорат-02-3М" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 60 180 300 300 |
| 89.6. ПНДФ 14.1:2:4.170-2000 "Методика выполнения из-мерений массовой концен-трации фенола в питьвых, природных и сточных водах методом жидкостной хроматографии" | Подготовка посуды Подготовка пробы Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 30 20 60 280 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006. Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций фенола и фенолопроизводных в питьевых, природных и сточных водах газохроматографическим методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка Выполнение измерений расчетов, запись результатов Контроль стабильности градуировки Построение градуировочного графика | 20 15 120 40 30 180 | 40 15 360 150 30 180 | 60 15 480 300 30 180 |
| 90. Фенольный индекс 90.1. РД 52.24.488-95 "Методические указания. Фотометрическое опреде-ление суммарного содер-жания летучих фенолов в воде после отгонки паром" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 60 |  | 30 150/180* 480 480 |
| Фотометрия 90.2. ИСО 6439 | Суммарное содержание | 30 |  | 480 (на 16 опр.) |
| 91. Флокулянт остаточный Фотометрия 91.1. ЦВ 1.04.32-97 «А» "МВИ массовой концент-рации флокулянтов Супер-флок С-577, Магнафлок LТ-31 и Балтфлок 28-Р3 в питьевой воде, прошедшей 100 %-ую коагуляцию" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 30 (на 4 определ.) 90* 64 (на 4 определ.) 960 |
| 91.2. ВПК-402 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 20 90 130 130 |
| 91.3. ВПК-402 методом РНИИ АКХ | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 30 |  | 20 50* 210 320 |
| 92. Флокулянт 92.1. Определение содержания основного вещества в ис-ходных флокулянтах гра-виметрическим методом | Подготовка посуды Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 40 360 |
| 92.2. Определение содержания основного вещества в исходных флокулянтах рефрактометрическим методом | Подготовка посуды Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 30 150 480 |
| 93. Формальдегид Фотометрический |  |  |  | 225 (на 3 определ.) |
| РД 52.24.492-95 "МВИ массовой концентрации формальдегида в водах фотометрическим методом с ацетилацетоном" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 30 120 240 240 |
| 94. Фосфаты и полифосфаты 94.1. ЦВ 2.04.09-00 «А» "МВИ массовой концент-рации общего фосфора и фосфатов в пробах сточ-ных вод фотометрическим методом" РД 52.24.382-96 «МВИ массовой концент-рации фосфора и полифос-фатов в водах фотомет-рическим методом» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 25 480 | 15 120 60 | 30 240 120 480 |
| 94.2. ПНД Ф 14.1:2.112-97 "МВИ массовой концент-рации фосфат-ионов в про-бах природных и очищен-ных сточных вод фотомет-рическим методом восстановлением аскорбиновой кислотой" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 30 60 90 460 |
| 94.3. ГОСТ 18309-72 "Вода питьевая. Метод определения содержания полифосфатов" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 30 |  | 30 35 60 60 |
| 95. Фосфор общий 95.1. РД 52.24.39-87 "Методические указания по определению общего фосфора в природных и очищенных сточных водах путем персульфатного окисления" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 30 60 480 |  | 42 160 * 120 45 |
| 95.2. ЦВ 2.04.09-00 «А» "МВИ массовой концентрации общего фосфора и фосфатов в пробах сточных вод фотометрическим методом РД 52.24.387-95 «МВИ массовой концент- рации общего фосфора в водах фотометрическим методом после окисления персульфатом» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 30 60 |  | 60 75 300 480 |
| ПНД Ф 14,1:2:4.165-2000 Методика выполнения измерений суммарной массовой концентрации минерального и органического фосфора (общего фосфора) в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом. | Подготовка посуды Пробоподготовка Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Контроль стабильности градуировки | 10 20 25 25 | 30 40 | 45 70 40 360 |
| 96. Фосфор органический Расчет по разности между общим фосфором и минеральным фосфором | Выполнение расчетов, запись результатов |  |  | 5 |
| 97. Фториды Фотометрия, потенцио-метрия с ионоселек-тивным электродом ГОСТ 4386-89 "Вода питьевая. Метод определе-ния массовой концент-рации фторидов", метод А | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочного графика | 6 30 120 | 40 140 | 30 60 240 120 - |
| 98. Фурфурол Фотометрия 98.1. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши.-Л.: Гидрометеоиздат, 1977 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 43 178 * 165 240 |
| 98.2. РД 52.24.446-95 Методические указания. Фотометрическое определение в водах хрома (VI) с дифенилкарбазидом" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 30 120 60 240 |
| 99. Хлорбензол Хроматография |  |  |  | 390 (на 3 определ.) |
| 100. Хлоропоглощаемость Методика технологи-ческого контроля работы очистных сооружений канализации, 1977 г. Титриметрия | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 20/5 (на 3 опред.) 90/25 (на 3 опред.) 90/20 (на 3 опред.) |
| 101. Хлор остаточный Свободный Титриметрия ГОСТ 18190-72 «Вода питьевая. Методы опреде-ления содержания оста-точного активного хлора» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 2 2 | 10 10 | 20 50 30 |
| 101.2. Связанный | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | - 10 | - 20 | 40 180 40 |
| 101.3. ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 Методика измерений массовых концентраций “активного хлора” в питьевых, поверхностных и сточных водах титриметрическим методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов | 10 20 | 30 60 | 40 60 90 |
| 102. Хлориды Титриметрия 102.1. ГОСТ 4245-72 "Вода питьевая. Методы опреде-ления содерж.хлоридов" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 2 4 | 10 10 | 30 180 30 |
| 102.2. ЦВ 2.07.05-01 «А» "МВИ содержания хлорид-ионов в пробах сточных вод аргентометрическим методом" РД 52.24.407-95 «МВИ массовой концентрации хлоридов в водах титриметрическим методом с солью серебра» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов | 20 | 20 40 60 | 40 80 120 |
| 102.3. ПНД Ф 14.1:2.111-97 МВИ массовой концент-рации хлорид-ионов в про-бах природных и очищен-ных сточных вод меркури-метрическим методом | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 10 15 | 30 50 | 45 60 90 |
| 102.3. ПНД Ф 14.1:2.96-97 Аргентометрический метод | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 20 120 35 |
| 102.4. РД 33-5.3.04-96 "МВИ массовой концентрации хлоридов в природных и очищенных сточных водах титриметрическим методом с солью серебра" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка Выполнение измерений расчетов, запись результатов Расчет предела повторяемости результатов Проведение работ по внутреннему и межлабораторному контролю | 4 12 | 20 40 20 60 10 | 60 |
| Методика №01.1:1.2.4.41-06 «Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом с использованием фотометра NOVA60» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проверка градуировочного графика | 2 15 | 10 20 | 15 30 90 |
| 103. Хлороформ ГОСТ Р 51392-99 "Вода питьевая. Определение содержания ЛГС методами газожидкостной хроматографии" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 10 10 50 | 15 10 250 | 30 40* 500 200 |
| 104. ХПК (окисляемость бихроматная) 104.1. ПНДФ 14.1:2.100-97 "МВИ химического потре-ления кислорода в пробах природных и очищенных сточных вод титриметри-еским методом" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 30 120* 180 |
| 104.2. ЦВ 3.01.17-01 «А» "МВИ химического потре-бления кислорода (ХПК) в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом " | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 60 90 330 |
| РД 52.24.421-95 "МВИ химического потребления кислорода в водах" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 30 120 240 |
| ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 Методика измерений бихроматной окисляемости (ХПК) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости “Флюорат-02” | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 5 10 | 20 45 | 45 60 90 120 |
| Хром общий Фотометрия с дифенилкарбазином 105.1. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши.-Л.: Гидрометеоиздат, 1977 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 42 15 200 200 |
| 105.2. ПНД Ф 14.1:2.52-96 МВИ массовой концентрации хрома в природных и сточных водах фотометрическим методом с дифенилкарбазидом" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Проведение работ по внут-реннему и межлабора-торному контролю | 4 20 | 20 50 45 100 | 42 100 240 460 70 |
| 106. Хром 6+ 106.1. ПНД Ф 14.1:2.52-96 "МВИ массовой концен-трации хрома в природных и сточных водах фотометрическим методом с дифенилкарбазидом" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика Пробоподготовка сточн.вод. | 4 12 20 | 20 30 100 20 | 20 70 200 360 |
| 106.2. РД 52.24.446-95 "Методические указания. Фотометрическое определение в водах хрома (VI) с дифенилкарбазидом" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 60 30 120 560 |
| НДП 20.1:2:3.34-04 Методика выполнения измерений массовой концентрации хрома 6 в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 5 10 | 40 | 30 40 90 120 |
| 107. Цветность Фотометрия ГОСТ 3151-74 «Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 3 4 8 | 20 40 | 15 20 70 480 |
| 108. Цианиды и роданиды Спектрофотометрия с пиридинбензидиновым реактивом Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши.-Л.: Гидрометеоиздат, 1977 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 42 190 * 210 360 |
| 109. Цианиды, Фотометрия 109.1. ПНДФ 14.1:2:4.146-99 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочно-го графика (с учетом конт-роля построения и стаби-льности градуировочной характеристики) | 70 30 240 |  | 150 100* 200 240 |
| 109.2. ГОСТ 51680-2000 "Вода питьевая. Фотометрический метод определения содержания цианидов" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика |  |  | 30 200 200 420 |
| 109.3. ПНД Ф 14.1:2.56-96 "МВИ массовой концентрации цианидов в природных и сточных водах фотометрическим методом пиридином и барбитуровой кислотой" | В отсутствии роданидов без отгонки В присутствии роданидов без отгонки | 30 80 |  | 360 (на 20 опред.) |
| 110. Цинк 110.1. ПНД Ф 14.1:2.60-96 "МВИ массовой концентрации ионов цинка в природных и сточных водах фотометрическим методом с дитизоном" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка Выполнение измерений (анализ с экстракцией), расчетов, запись результатов Построение градуировочно-го графика (с экстракцией) Проведение работ по внут-реннему и межлабора-торному контролю | 6 24 | 30 120 45 120 | 60* 150 240 600 70 |
| 110.2. ГОСТ Р 18293-72 "Вода питьевая. Метод определения содержания свинца, цинка, серебра" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 40 |  | 60 120/145* 300 480 |
| 110.3. ГОСТ 4388-72 "Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации меди" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 40 |  | 40 145* 200 420 |
| 111. Щелочность 111.1. ЦВ 1.0111-98 «А» "МВИ щелочности титриметрическим методом" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 2 40/3 | 10 10 | 20 40 200/15 |
| 111.2. Инструкция по определению физико-химических показателей качества воды и реагентов, применяемых на водопроводах | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 30 300/38* 50 |
| 111.3. "Вода питьевая и природная. Методика выполнения измерений общей щелочности титриметрическим методом". МУП "Водоканал", г.Нижний Новгород, 2000г. | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 30 60 120 |
| 111.3. РД 34.37.523.7-88 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов | 20 |  | 20 200* 50 |
| Потенциометрия 111.4. ЦВ 1.05.39-98 "А" "МВИ щелочности в пробах питьевой и природных вод потенциометрическим методом" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Настройка рН-метра |  |  | 20 120* 100 30 |
| 112. Электропроводность удельная Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши.-Л.: Гидрометеоиздат, 1977 РД 52.24.495-96 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов |  |  | 8 16 * 160 |
| 113. Эфиры сложные Хроматография |  |  |  | 325 (на 3 определ.) |
| 114. Яиц гельминтов число Безвакуумная фильтрация | Подготовка пробы Микроскопия осадка на 4-х больших предметных стеклах |  |  | 80 90 |
| 115. Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) Высокоэффективная жидкостная хроматография ПНД Ф 14.1:2:4.70-96 Методика измерения массовых концентраций полициклических ароматических углеводородов в питьевых, природных и сточных водах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 60 120 300 60 (на 15 опред.) 500 | - | 60 120 300 60 (на 15 опред.) 500 |
| 116. Летучие галогенорганические соединения Газовая хроматография ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 Методика выполнения измерений массовой концентрации летучих галогенорганических соединений в пробах питьевой, природной и сточных вод методом газовой хроматографии | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 240 480 50 2400 | - | - |
| 117. Хлорорганические пестициды Газовая хроматография ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 Методика определения хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в питьевых, природных и сточных водах методом газовой хроматографии | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Пробоподготовка Выполнение измерений расчетов, запись результатов Построение градуировочного графика | 15 60 300 15 300 | 20 | 40 60 360 180 300 |
| 118. α- радиоактивность Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-200 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Подготовка проб Выполнение измерений расчетов, запись результатов | 16 5 120 200 | 80 25 - 1000 | 160 50 - - |
| 119. β- радиоактивность Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-200 | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Подготовка проб Выполнение измерений расчетов, запись результатов | 16 5 120 200 | 80 25 - 1000 | 160 50 - - |
| 121. Гидробиология (анализ ила, биопленки): Методика технологичес-кого контроля работы очистных сооружений канализации, 1977 г. Доза по массе Гравиметрический Доза по массе Фотометрический Прозрачность надиловой воды Визуальный Индикаторная оценка ила, биопленки (качественный анализ, количественный счет Микроскопирование | Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Подготовка посуды Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Одна проба в 3-х повторностях Одна проба в одной повторности Подготовка заключения | 110 36 54 20 (1 капля) 20 |  | 350(на 11 опр.) 140 100(на 11 опр.) 348 |
| 122. Сапробиологический анализ природных вод: Гидробиологическое ис-следование фитопланктона Микроскопирование Гидробиологическое ис-следование зоопланктона Микроскопирование Гидробиологическое исследование перифитона Микроскопирование | Одна проба в одной повторности Одна проба в одной повторности Одна проба в одной повторности |  |  | 366 348 414 |
| Острый опыт с использова-нием дафний и цериодаф-ний в 5 разведениях пробы Визуальный | Одна проба в 5-ти разведениях |  |  | 444 |
| Хронический опыт с использованием дафний Визуальный | Одна проба в одной повторности |  |  | 218 |
| Хронический опыт с испо-льзованием цериодафний Визуальный | Одна проба в 5-7 разведениях |  |  | 95 |
| Острый опыт с исполь-зованием водорослей Микроскопиирование | Одна проба в одной повторности, в 7 разведениях |  |  | 86 |
| Оценка токсичности по ферментативной активности бактерий (колориметрическая реакция): Воды Визуальный | Одновременно 5 проб в 7-ми разведениях Одна проба в 7-ми разведениях |  |  | 110 70 |
| Водной вытяжки из почв, донных осадков, отходов Визуальный | 5 проб в 7-ми разведениях Одна проба в 7 разведениях |  |  | 720 500 |
| ПНД Ф 14.1:2:3:4.2-98 Методика определения токсичности воды по хемотоксической реакции инфузорий | Подготовка посуды Подготовка культуры Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений, расчетов, запись результатов |  |  | 50 150 60 180 (на 6 опр.) |
| 123. Микробиологический анализ: Поверхностные и питьевые воды | Контроль воздуха на обсемененность Контроль режима работы бактерицидных ламп Контроль стерильности фильтровальных установок Контроль дезинфекционного режима в помещениях лаборатории |  |  | 50 100 80 150 |
| Питьевая вода: Мембранный и титрационный методы на патогенную микрофлору: на шингеллы на сальмонеллы Вода открытых водоемов и сточная ЛКП Escherichia coli: совместно с ЛКП отдельно от ЛКП энтерококки staphylococcus aureus pseudomonas aeruginosa на вибрионы на патогенную микрофлору: на шингеллы на сальмонеллы Вода плавательных бассейнов колиформные бакте-рии и термотолерантные колиформные бактерии лецитиназоположительные стафилококки . синегнойная палочка колифаги (без обогащения) колифаги (с обогащением) на патогенную микрофлору: на шингеллы на сальмонеллы Вода питьевая на экспресс-анализаторе “Бак Трак” | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов | 100 100 50 16 50 50 30 30 75 100 100 35 30 30 50 100 100 100 43 |  | 125 100 110 |
| 123.1. ОМЧ: 123.1.1. МУК 4.2.1018-01 "Cанитарно-микробиологический анализ питьевой воды" Метод прямого посева Мембранный метод Биологический контроль МУ 2.1.4.1057-01 "Организация внутреннего контроля в баклаборатории" СП 1.2.731-99 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтов» "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. СП 1.3.2322-08 | Подготовка посуды Подготовка пробок Приготовление реактивов, растворов Посев проб Обсчет результатов и запись Приготовление питательных сред Подготовка фильтров Покраска стекла Просмотр мазков Обсчет результатов и запись Качества стерилизации Обсемененности воздуха Микробиологической об-семененности поверхности Эффективности ультрафи-олетового излучения Стерильности фильтровальной установки Обсемененности флаконов для отбора проб Питательных сред Приготовление дезинфицирующих растворов | 10 10 |  | 375(на 10 проб) 20 45/45* 50 60 100/330* 20 40 40 120 10(2 пр.) 60(10 смывов) 60 30 90 (4 пр.) 40 30 |
| 123.1.2. МУ 2.1.5.800-99 "Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод" Метод прямого посева | Подготовка посуды Приготовление реактивов, сред Выполнение измерений, расчетов, запись результатов Приготовление питательных сред |  |  | 125 60 100 100 |
| 123.2. ОКБ, ТКБ 123.2.1. МУК 4.2.1018-01 "Cанитарно-микробиологический анализ питьевой воды" Титрационный метод МУ 2.1.4.1057-01 "Организация внутреннего контроля в баклаборатории" СП 1.2.731-99 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтов» СП 1.3.2322-08 | Подготовка посуды Подготовка пробок Приготовление реактивов, растворов Подготовка фильтров Посев проб Пересев при положительном результате (до 40 % проб): на оксидазный тест на полужидкой среде с лактозой Микроскопирование Покраска стекла Просмотр мазков Обсчет чашек, запись результатов (ежекв.) Приготовление питательных сред Микроскопирование,обсчет чашек, запись результатов Контроль видовых свойств эталонной культуры Биологический контроль: Качества стерилизации Обсемененности воздуха Микробиологической об-семененности поверхности Эффективности ультрафи-олетового излучения Стерильности фильтровальной установки Обсемененности флаконов для отбора проб Питательных сред Приготовление дезинфицирующих растворов | 35 20 35 |  | 375(на 10 проб) 20 35/35* 20 100 100 100 150 40 40 90 65/330* 120 120 10(2 пр.) 60(10 смывов) 60 30 90 (4 пр.) 40 30 |
| 123.2.2. МУ 2.1.5.800-99 "Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод" Метод прямого посева в 4-х повторах Мембранный метод | Подготовка посуды Приготовление реактивов, сред Выполнение измерений, расчетов Запись результатов Приготовление питательных сред Приготовление среды ЭНДО Приготовление среды СПС Приготовление среды ГПС Приготовление среды Кесслера Анализ смывов: Заливка 40 пробирок водой Посев сточной воды до обеззараживания: Подготовка посуды, сред Посев Оксидазный тест (пересев) запись Посев сточной воды после обеззараживания ОКБ ТКБ Стерилизация, автоклавирование: Заливка водой Стерилизация посуды Стерилизация отработанных материалов Стерилизация сред Определение ОКБ (из Тольятти) |  |  | 125 60 90 10 65 80 60 60 20 10 15 20 30 100 100 25 125 150 100 55 |
| 123.3. Термотолерантные колиформные бактерии МУ 2.1.5.800-99" Организация госсанэпид-надзора за обеззара-живанием сточных вод" | Подготовка посуды Приготовление реактивов, сред Выполнение измерений, расчетов Запись результатов |  |  | 125 60 90 10 |
| 123.4. Споры сульфитредуцирующих клостридий МУК 4.2.1018-01 "Cанитарно-микробиологический анализ питьевой воды" Биологический контроль МУ 2.1.4.1057-01 "Организация внутреннего контроля в баклаборатории" СП 1.2.731-99 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтов» СП 1.3.2322-08 | Подготовка посуды Посев проб Обсчет чашек, запись результатов Приготовление притательных сред Качества стерилизации Обсемененности воздуха Микробиологической об-семененности поверхности Эффективности ультрафи-олетового излучения Стерильности фильтровальной установки Обсемененности флаконов для отбора проб Питательных сред Приготовление дезинфицирующих растворов | 10 20 |  | 375(на 10 проб) 50 120 80 120 10(2 пр.) 60(10 смывов) 60 30 90 (4 пр.) 40 30 |
| 123.5. Колифаги МУК 4.2.1018-01 "Cанитарно-микробиологический анализ питьевой воды" Без обогащения: С обогащением: Ведение эталонной культуры МУ 2.1.4.1057-01 "Организация внутреннего контроля в баклаборатории" Биологический контроль МУ 2.1.4.1057-01 "Организация внутреннего контроля в баклаборатории" СП 1.3.2322-08 МУ 2.1.5.800-99 "Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод" | Подготовка посуды Посев проб Обсчет чашек, запись результатов Подготовка культуры для исследования колифагов Посев проб Обсчет чашек, запись результатов Подготовка культуры для исследования колифагов Приготовление питательных сред Восстановление эталонной культуры Создание запасов рабочей культуры Восполнение запасов рабочей культуры Контроль видовых свойств Подготовка культуры для целевого использования в анализе Качества стерилизации Обсемененности воздуха Микробиологической об-семененности поверхности Эффективности ультрафи-олетового излучения Стерильности фильтровальной установки Обсемененности флаконов для отбора проб Питательных сред Приготовление дезинфицирующих растворов Подготовка посуды Приготовление питательных сред Посев проб Обсчет чашек, запись результатов Подготовка культуры для исследования колифагов | 30 10 20 80 10 20 30 10 20 |  | 375(на 10 проб) 150 100 20 200 120 20 120 90 90 90 120 15 120 10(2 пр.) 60(10 смывов) 60 30 90 (4 пр.) 40 30 375 120 |
| 123.6. ЧСМ |  | 50 |  |  |
| 123.7. ЛКП |  | 50 |  |  |
| 124. Санитарно-паразитологические исследования Цисты лямблий МУК 4.2.2314-08 "Методы санитарно-паразитологического анализа воды. Методические указания. МУК 4.2.2314-08" (утв. Роспотребнадзором 18.01.2008) Вода питьевая и плавательных бассейнов Определение яиц гельминтов и цист простейших по методу Новосильцева и соавторов (время рассчитано на пробу объемом 25 л средней мутности и 50 л относительно чистой воды) Вода природных водоемов хозяйственно-бытового назначения Определение яиц гельминтов и цист простейших по методу Новосильцева и соавторов Осадок сточных вод, кек, ил, твердая фракция животноводческих стоков Определение яиц и личинок гельминтов по методу Романенко и соавторов Почва, песок, твердые бытовые отходы Определение яиц гельминтов и цист простейших по методу Романенко и соавторов определение жизнеспособности яиц и личинок гельминтов Смывы с поверхно стей на яйца гельминтов подготовка шифрованных задач почвы, воды с возбудителями парази-тарных болезней для внешнего и внутреннего лабораторного контроля | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов Выполнение измерений расчетов, запись результатов Вакуумная фильтрация пробы объемом 25 литров: с использованием колбы Бунзена и воронки Гольд-мана (с электронасосом); с использованием прибора ПВФ-142 Прямая фильтрация из кранов водопроводной сети: с помощью водоструйных насосов; с помощью прибора УППВ Подготовка пробы Микроскопия осадка с фильтров Вакуумная фильтрация пробы объемом 25 литров: с использованием колбы Бунзена и воронки Гольд-мана (с электронасосом); с использованием прибора ПВФ-142 Подготовка пробы Микроскопия осадка с фильтров Подготовка (обработка) пробы Микроскопия осадка пробы на 4-х больших предметных стеклах Центрифугирование Подготовка (обработка) пробы Микроскопия осадка пробы на 4-х больших предметных стеклах Отбор проб Приготовление препарата Микроскопия препарата | 120 300* 960 200 40 120 60 50 60 200 40 50 120 80 90 6 30 50 25 5 10 5 30 |  |  |
| 125. ПНД Ф 14.1:2:3:4.11-04 «Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению интенсивности бактериальной биолюминесценции тест-системой «Эколюм» | Подготовка посуды Приготовление реактивов, растворов, тест-системы Пробоподготовка Выполнение измерений расчетов, запись результатов | 10 30 10 45 | 20 30 20 120 | 40 30 40 200 |

* - на 100 определений

Перечень научно-методических и организационно-технических работ, выполняемых в лаборатории (группе) и трудоемкость их выполнения представлены в таблице 3  .

В таблицу 3 не включены следующие работы, трудоемкость которых должна учитываться в каждой лаборатории индивидуально в соответствии с планами работ или фактически затрачиваемым временем:

- выполнение НИР;

- техническое оформление работ;

- освоение и внедрение новых методов анализа проб воды (трудоемкость

на единицу работы необходимо определять в каждой лаборатории индивидуально с учетом сложности методики и местных условий, годовую трудоемкость – с учетом планируемого количества новых методик, подлежащих внедрению);

- внедрение новых приборов;

- обучение новых сотрудников;

- работа с методической и научно-технической литературой;

- участие в курсах повышения квалификации;

- проведение инструктажа по оказанию первой медицинской помощи, по

предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций, противопожарный (с тренировками) и т.п.;

-  составление еженедельных отчетов, оформление справок, процедур, списание материалов и т.п.;

-     снабжение реактивами, средами, лабораторным оборудованием;

- очистка реактивов, перегонка растворителей, сбор солей серебра, ртути

после анализа;

- проверка деятельности объектовых подразделений;

- организационно-методическая работа с объектовыми подразделениями;

- выезд и отбор проб на месте аварий (течи), по жалобам населения,

подготовка заключений по результатам анализа;

- работа с диспетчерами, мастерами сети, заполнение табелей учета рабочего времени

- техническое оформление работ.

Таблица 3.

Расчетные затраты времени на научно-методические и организационно-технические работы, выполняемые в лаборатории (группе)

| Наименование работы | Затраты времени, чел.ч |
| --- | --- |
|  | Единицы работы | Годового объема работ |
| 1. Составление годового плана работ: | 26 | 26 |
| 2. Составление плана работ на месяц: | 3 | 36 |
| 3. Подготовка справки о выполнении квартального плана | 4 | 48 |
| 4. Подготовка справки о выполнении полугодового плана | 4 | 4 |
| 5. Составление отчета по качеству питьевой воды за неделею | 0.5 ежеденевно | 125 |
| 6. Составление отчета по качеству питьевой воды за месяц | 4 | 48 |
| 7. Составление месячного отчета по очистке сточных вод | 4 | 48 |
| 8. Формирование компьютерной базы данных по ежедневным анализам: Питьевой воды Сточной , природной воды и осадков КОС | 0,5 ежедневно 0,5 ежедневно | 125 125 |
| 9. Подготовка ежедневной оперативной информации по качеству питьевой воды | 0,5 ежедневно | 125 |
| 10. Составление отчета о выполнении годового плана работ: | 16 | 16 |
| 11. Составление месячного отчета по производственной деятельности (о выполнении месячного плана работ ХБЛ) | 3 | 36 |
| 12. Оформление протоколов исследований | 3 | 36 |
| 13. Разработка и утверждение графиков отбора проб для ОСК | 48 | 48 |
| 14. Разработка графиков отбора проб для ОСВ | 34 | 34 |
| 15. Составление годового плана технической учебы сотрудников | 6 | 6 |
| 16. Подготовка материалов к отчету по формам межведомственной и ведомственной отчетности | 12 | 12 |
| 17. Подготовка оперативной информации об аварийных сбросах загрязняющих веществ | 1 |  |
| 18. Работы по внутрилабораторному контролю качества анализа проб : -ведение журналов ВКК бак.исследованией; -ведение журналов ВКК хим.исследованаий; -приготовление средств контроля Статистическая обработка ВКК, составление карт Шухарта по всем анализам ХБЛ | 1 час ежедневно 1 час ежедневно 2 часа ежедневно 40 часов в месяц | 480 |
| 19. Ведение журналов контроля точности результатов анализа | На одну пробу - 0,3 часа |  |
| 20. Составление заявки на материально-техническое обеспечение | 1 | 24 |
| 21. Получение со склада химреактивов, расходных материалов, канцелярских товаров, приборов, оборудования для нужд лаборатории, при расстоянии до склада до 100 м. | 1 |  |
| 22. Проведение входного контроля химических материалов | 2 | 24 |
| 23. Инвентаризация материальных ценностей с подготовкой акта инвентаризации |  | 16 |
| 24. Составление документов на списание | 1 | 12 |
| 25. Получение дистиллированной и бидистиллированной воды, ежедневно, при одном аппарате | 0,3 | 75 |
| 26. Проверка качества дистилированной воды (из каждой емкости) | 0,3 | 75 |
| 27. Подготовка и представление средств измерений на поверку | 1 | 12 |
| 28. Составление графика поверки СИ ХБЛ |  | 4 |
| 29. Проведение внутренних аудитов системы качества | 12 | 144 |
| 30. Ежегодная актуализация паспорта ХБЛ |  | 16 |
| 31. Ежегодная актуализация нормативной базы ХБЛ |  | 20 |
| 32. Ежегодная актуализация Руководства по качеству ХБЛ |  | 50 |
| 33. Разработка и актуализация инструкций ХБЛ |  | 30 |
| 34. Обязательное проведение инструктажа |  |  |
| 35. Учет рабочего времени | 1 час месяц | 12 |
| 36. Проведение обучения сотрудников ХБЛ (коллективное): -по системе качества; -ГО и ЧС | 2 1 | 24 12 |